Формирование заказа на  ИУТК «Гранит-микро»

Для заказа ИУТК «Гранит-микро» необходимо заполнить опросные листы. Формы опросных листов вместе с примерами их заполнения приведены ниже.

Опросный лист № 1. Число и варианты выполнения устройств КП

| Вариант устройства КП | Количество |
| --- | --- |
| 4КПМ | 6 |
| 7КПМ | 3 |
| 4КП | 12 |
| КП- заказной* | 5 |
| Всего КП | 26 |

КП- заказной* - вариант КП, предложенный Заказчиком и не совпадающий с приведенными примерами.

Если Заказчику требуется изготовить два или более вариантов КП, не совпадающих с приведенными примерами, он указывает их в отдельных строках опросного листа № 1. Для каждого «нестандартного» варианта выполнения устройства КП Заказчик заполняет таблицу размещения модулей в кожухе (кожухах) КП-микро (КПм-микро), аналогичную той, которая была приведена ниже.

1. Примеры вариантов устройств КП, выполняемых  в одном кожухе КПМ-микро, приведены в таблице.

| № варианта | Модули, устанавливаемые в КПМ-микро | Выполняемые функции, объемы и виды информации |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1КПМ | МИП | КАМ | МТУ | МТТ | 8ТС, 4 однопозиционных ТУ, 1…32 ТТ |
| 2КПМ | МИП | КАМ | МТУ | МТИ | 8ТС, 4 однопозиционных ТУ, 1…8 числоимпульсных и 1…4 кодовых ТИ |
| 3КПМ | МИП | КАМ | МДС | МТУ | 1…32 ТС, 1…96 ТУ |
| 4КПМ | МИП | КАМ | МДС | МТТ | 1…32 ТС, 1…32 ТТ |
| 5КПМ | МИП | КАМ | МТТ | МТУ | 1…32 ТТ, 1…96 ТУ |
| 6КПМ | МИП | КАМ | МДС | МДС | 33…64 ТС или числоимпульсных каналов |
| 7КПМ | МИП | КАМ | МТТ | МТТ | 33…64 ТТ |
| 8КПМ | МИП | КАМ | МТИ | МТИ | 9…16 числоимпульсных канала, 5…8 кодовых ТИ |
| 9КПМ | МИП | КАМ | М2М | М2М | 3…4 канала ретрансляции с использованием частотно модулированных сигналов |
| 10КПМ | МИП | КАМ | М2М | М4А | 1…2 канала ретрансляции с использованием частотно модулированных сигналов и 1…4 канала ретрансляции с использованием немодулированных сигналов (альтернативное использование одного канала для реализации протокола RS-232 и RS-485) |
| 11КПМ | МИП | КАМ | М4А | М4А | 5…8 каналов ретрансляции с использованием немодулированных сигналов (альтернативное использование 1…2 канала для реализации протокола RS-232 и RS-485) |
| 12КПМ | МИП | КАМ | КЩ |  | Сопряжение с диспетчерским щитом и (или) пультом по одной магистрали, подключение 1…64 модулей КПЩ, альтернативное включение одного модуля БТУ |
| 13КПМ | МИП | КАМ | КЩ | КЩ | Сопряжение с диспетчерским щитом и (или) пультом по двум магистралям, подключение 65…128 модулей КПЩ, альтернативное включение одного 1…2 БТУ |

2. Примеры вариантов устройств КП, выполняемых  в одном кожухе КП-микро.

| №№ | Модули, устанавливаемые в КП-микро | Выполняемые функции, объемы и виды информации |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1КП-1 | МИП | КАМ | МДС | МТТ | МТИ | МТУ | резерв | резерв | резерв | резерв | 1…32ТС*, 1…32 ТТ, 1…8 числоимпульсных канала и 1…4 кодовых канала, 1…96 ТУ |
| 2КП-1 | МИП | КАМ | МДС | МДС | МТТ | МТИ | МТУ | резерв | резерв | резерв | 33…64 ТС*, 1…32 ТТ, 1…8 числоимпульсных канала и 1…4 кодовых канала, 1…96 ТУ |
| 3КП-1 | МИП | КАМ | МДС | МДС | МДС | МТТ | МТИ | МТУ | резерв | резерв | 65…96 ТС*, 1…32 ТТ, 1…8 числоимпульсных канала и 1…4 кодовых канала, 1…96 ТУ |
| 4КП-1 | МИП | КАМ | МДС | МДС | МДС | МДС | МТТ | МТИ | МТУ | резерв | 97…128 ТС*, 1…32 ТТ, 1…8 числоимпульсных канала и 1…4 кодовых канала, 1…96 ТУ |
| 5КП-1 | МИП | КАМ | МДС | МДС | МТТ | МТТ | МТИ | МТИ | МТУ | резерв | 1…32 ТС*, 33…64 ТТ, 9…16 числоимпульсных канала и 5…8 кодовых каналов, 1…96 ТУ |
| 6КП-1 | МИП | КАМ | МДС | МДС | МТТ | МТИ | МТИ | МТИ | МТИ | МТУ | 33…64 ТС*, 1…32 ТТ, 25…32числоимпульсных канала и 13…16 кодовых каналов, 1…96 ТУ |
| 7КП-1 | МИП | КАМ | М2М | МДС | МДС | МТТ | МТТ | МТИ | МТИ | МТУ | 33…64 ТС*, 33…64 ТТ, 9…16 числоимпульсных канала и 5…8 кодовых канала, 1…96 ТУ |
| 8КП-1 | МИП | КАМ | М4А | МДС | МДС | МТТ | МТИ | МТУ | КЩ | резерв | 33…64 ТС*, 1…32 ТТ, 1…8 числоимпульсных канала и 1…4 кодовых канала, 1…96 ТУ, сопряжение с местным щитом отображения данных |

* Вместо каналов ТС можно подключать каналы ввода числоимпульсных сигналов.

В таблицах, показывающих состав КП, необходимо указывать номера модулей  КАМ, МДС… с тем, чтобы Изготовитель ИУТК «Гранит-микро» мог проверить корректность предложенного варианта и порекомендовать Заказчику откорректированный вариант.

Опросный лист № 2. Структура связей КП с ПУ

В опросном листе № 2 приводятся связи КП с ПУ. Пример выполнения опросного листа № 2 приведен ниже. В опросный лист № 2 Заказчик вносит реальную конфигурацию присоединения КП к ПУ или другим КП аналогично тому, как это приведено в примере (если в реальной схеме магистральные и (или) транзитные линии связи не используются, в структуру они не вносятся).

Если в ИУТК используется несколько ПУ, показываются связи всех КП со всеми ПУ.

Если для Заказчика затруднительно выполнение схемы соединений, он может привести описание требуемых связей. По его описанию Разработчик (его представитель) выполнят схему соединений  и согласует ее с Заказчиком.

Опросный лист № 3. Число и варианты выполнения устройств ПУ.

| Вариант устройства ПУ | Количество |
| --- | --- |
| 3ПУМ | 1 |
| 8ПУ1* | 1 |

* - Заказчик может указать собственный вариант выполнения устройства ПУ. Для такого варианта необходимо составить таблицу размещения модулей в одном или нескольких кожухах КП-микро.

Если Заказчику затруднительно составление таблицы, он дает словесное описание требований к устройству ПУ, по которому Разработчик (его представитель) выполняет таблицу и согласовывает ее с Заказчиком.

Опросный лист № 4. Характеристика линий связи, требования к КАМ.

| №№ КП | Вид линии связи | Характери- стика | Скорость передачи, бит/сек | Скорость обмена по RS-232, бит/сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…11 | радиальная | ВЧ уплотнение | 300 | 19200 | Тип стойки каналообразующей аппаратуры ХХХ |
| 12…23 | магистральная | радиоканал | 1200 | 19200 | С использованием радиомодема «Гранит» (DM-70, другие) и сопряжения по шинам RS-232 |
| 24…26 | транзитная | выделенные пары проводов | 300 | 9600 | Длина линии ПУ-КП24 – 35 км, КП24-КП25, КП-25-КП26 – 6 км |

Опросный лист № 5. Характеристика МДС

| №№ МДС | Вид датчиков | Необходимость поставки цепочек диагностики | Необходимость регистрации последовательности «событий» | Дискретность регистрации, мсек | Таймер повторной передачи при неполучении «квитанции», сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…5 | ТС | - | - | - | 5 | Сообщение в протоколе ИУТК «Гранит» |
| 6…18 | ТС | - | + | 10 | 5 | Датчики – бесконтактные ключи |
| 19…23 | ТС | + | + | 10 | 5 | Необходима поставка внешних буферных реле (защита от помех) |
| 24…31 | ЧИС | - | - | - | 10 | «Релейный» выход электронного счетчика |
| 32…34 | ЧИС | + | - | - | 10 | Встроенный преобразователь числа оборотов диска в число импульсов типа … |

Опросный лист № 6. Характеристика МТТ

| №№ МТТ | Вид датчиков, мА | Зона нечувствительности, % от номинала | Таймер повторной передачи при неполучении «квитанции», сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…23 | 0…5 | 2 | 5 | Сообщение в протоколе ИУТК «Гранит» – код значения параметра восьмибитовый |
| 24…27 | -5…+ 5 | 5 | 5 |  |
| 28…33 | 4…20 | 25 | 10 |  |

Опросный лист № 7. Характеристика МТИ

| №№ МТИ | Вид кодовых счетчиков | Наличие протокола обмена по «токовой петле» | Таймер повторной передачи при неполучении «квитанции», сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…15 | Евро Альфа | +* | 20 | Необходимость получения данных о потреблении энергии и пиковой мощности в текущем периоде по всем тарифным зонам |
| 16… |  |  |  |  |

* -  при отсутствии протокола (при использовании Изготовителем счетчиков с закрытым протоколом) необходимо получить разрешение на использование протокола у Изготовителя. Согласование с Изготовителем счетчиков может проводить Разработчик ИУТК «Гранит» (его представитель) по поручению Заказчика.

Опросный лист № 8. Характеристика МТУ

| №№ МТУ | Время удержания команды и внешних промежуточных реле в рабочем состоянии, сек | Количество БПР-05-4, сопряженных с МТУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1…15 | 2 | 48 | Необходимость выполнения цепочки команд с заданным сдвигом во времени |
| 16…20 | 3 | 4 |  |

Опросный лист № 9. Характеристика  М2М и М4А

| №№ модуля | Тип модуля | Вид линии связи | Характеристика | Скорость передачи, бит/сек | Использование первого (четвертого) канала | Скорость обмена по RS-232 (485), бит/сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…11 | М2М | радиальная | ВЧ уплотнение | 300 |  |  | Тип стойки каналообразующей аппаратуры … |
| 12 | М2М | магистральная | радиоканал | 1200 |  |  |  |
| 13…15 | М4А | транзитная | выделенные пары проводов | 300 | стандарт |  | Длина линии ПУ-КП24 – 35 км, КП24-Кп25, КП-25-КП26 – 6 км |
| 16…19 | М4А |  |  |  | RS-232 | 9600 | Сопряжение между частями ОЦ ПУ |
| 20…21 | М4А |  |  |  | RS-485 | 19200 | Сопряжение с внешним устройством |

Опросный лист № 10. Дополнительные составные части ИУТК «Гранит-микро»

| №№ | Название | Кол-во | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ящик соединительный (из номенклатуры ИУТК «Гранит» | 4 | Типа ЯС-2 |
| 2 | Технологическое устройство в комплекте с имитатором объектов КП и ПУ и программой АРМ телемеханика | 1 |  |
| 3 | Имитатор объектов КП и ПУ | 1 |  |
| 4 | Комплект ЗИП в составе: - модуль КАМ - модуль МИП - модуль МДС - модуль МТТ -модуль МТИ - модуль МТУ - модуль М2М - модуль М4А - БПР-05-04 - модуль МКЩ - другое |  |  |

# Text boxes

КП 12

КП 14

КП 13

КП 23

КП 1

КП 11

КП 24

Устройство ПУ

КП 26

КП 25

КП 2

МЛС 12…23

РЛС 1…11

ТЛС 24…26

РЛС 1…11 – радиальные линии связи с КП 1…11,

МЛС 12…23 –магистральная линия связи с КП 12…23,

ТЛС 24…26 – транзитная линия связи для КП 24, 25, 26