ИУТК 'Гранит-М'

Предназначен для выполнения устройств пунктов управления (ПУ) и контролируемых пунктов (КП).

Cостав информационно-управляющего телемеханического комплекса «Гранит-М»:

- КП - кожух на 21 место. Предназначен для установки ниже перечисленных субблоков. С 1 по 5 места устанавливаются только КВМ,БД,ЛУ,ЛК, с 6-21 места - АЦП,ВТУ,КС,БТВ,РМУ,ЛУ (для резервирования канала). Габаритные размеры кожуха(ВхГхШ,мм): 840х474х820

- КПм - кожух на 10 мест. Предназначен для установки ниже перечисленных субблоков в количестве 10 шт. С 1 по 5 места устанавливаются КВМ,ЛУ,БД,ЛК, с 6-10 места - АЦП,ТИ,ВТУ,КС,РМУ,ЛУ. Габаритные размеры кожуха(ВхГхШ,мм): 600х320х400

- КВ91.25 - источник питания устройства ПУ и устройств КП. Предназначен для подачи питания функциональных элементов и устройств телекомплекса 'Гранит-М'. Устанавливается на задней стенке шкафа над монтажной плоскости, либо рядом с кожухом. Габаритные размеры (ВхГхШ,мм): 195х70х440

- МП 46.81 - источник питания устройства КП. Предназначен для подачи питания функциональных элементов и устройств КПм телекомплекса 'Гранит-М'. Устанавливается рядом с кожухом. Габаритные размеры (ВхГхШ,мм): 202х71х317

- КВМ-11, КВМ-12 - контроллер внутренней магистрали. Предназначен для приема, передачи и вывода информации, диагностики работоспособности субблоков, формирования диагностических сообщений для передачи в канал связи. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- ЛУ-01 - линейный узел. Предназначен для сопряжения с каналом связи и для приема-передачи информации по каналу связи радиальной, магистральной, цепочечной, произвольной конфигурации, организованному по любым средам, на частотах 50 … 2400 бит/сек. Автономная диагностика работоспособности каналов связи и формирование диагностического сообщения для передачи в канал связи. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- ЛК-02М - линейный контроллер. Предназначен для сопряжения устройств телекомплекса 'Гранит' с ПЭВМ (с использованием СОМ порта по протоколу RS-232). Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- РМУ - радиомодем универсальный. Осуществляет преобразование кодоимпульсных сигналов, предназначенных для передачи-приема данных по линии связи между ПУ и КП(КПм) телекомплекса 'Гранит', 'Гранит-М' или других телекомплексов, формирующих аналогичные кодоимпульсные сигналы, в частотно-модулированные. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- БД-01 - встроенный блок диагностики. Предназначен для визуального контроля сообщений, передаваемых или принимаемых любым модулем устройства КП или ПУ. Блок работает под управлением контроллера внутриблочной магистрали (КВМ). Габаритные размеры(мм):238х175,5х235

- БВДС - блок ввода и регистрации дискретных сигналов. Обеспечивает контроль и передачу данных о состоянии 64-х двухпозиционных объектов ТС при изменении состояния любого из них, либо при подаче дистанционной команды вызова, а также регулирует и передает данные о последовательности изменения состояния ТС. Количество подключаемых датчиков от 1 до 64. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- АЦП-3 - модуль аналого-цифрового преобразователя. Предназначен для сопряжения с 1…32 датчиками (промежуточными преобразователями) измеряемых сигналов в унифицированные сигналы постоянного тока. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- АЦП-2 - модуль аналого-цифрового преобразователя. Предназначен для преобразования аналоговых сигналов от датчиков тока и передачи на пункт управления. Максимальное подключение датчиков от 1…32. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- ВТУ - модуль вывода команд управления. Предназначен для приема, обработки, диагностики и двухступенчатого вывода команд с разделением подготовительной и исполнительной операции. Сопряжение с цепями управления 1 …128 исполнительными механизмами. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- ТИ-04 - модуль ввода числоимпульсных и кодовых сигналов от электронных и неэлектронных счетчиков. Предназначен для приема, обработки и формирования информационного сообщения в соответствии с данными, полученными по 1… 4 каналам «токовой» петли и 1 … 16 каналам ввода числоимпульсных сигналов. Количество подключаемых датчиков от 1 до 64. Габаритные размеры(мм): 238х175,5х235

- ЯС-1, ЯС-2 - ящик соединительный. Предназначены для перехода от присоединения внешних цепей 'пайкой' на присоединение 'под винт' на 512 и 256 цепей соответственно. Габаритные размеры (ВхГхШ,мм): 750х118х565; 400х118х565

- Программное обеспечение для технического специалиста (телемеханика, диспетчера и др.)

Изготовитель гарантирует нормальную работу выше перечисленного оборудования в течение 12 месяцев со дня поставки Заказчику, при отсутствии отклонений от оговоренных условий эксплуатации, вызвавших выход оборудования из строя по вине обслуживающего персонала.