Тест комплекса телемеханики “Гранит” Universal

Предназначен для тестирования модулей семейства комплексов “Гранит”  и “Гранит-микро”. Включает в себя все необходимые элементы для быстрой и качественной проверки как модулей в отдельности, так и системы в целом.

В состав теста входят такие файлы:

- UniTest.exe – непосредственно тестовое программное обеспечение, главный исполняемый файл;

- UniTest.ini– сервисный файл установок теста;

- CadrsPrj.exe – программный модуль проверки модулей “Гранит-микро”. Не рекомендуется запускать без UniTest.exe , поскольку могут быть не созданы файлы необходимые для обмена между приложениями. Рекомендуется вызывать только из тестовой программы;

- ServiceError.ini – сервисный файл содержащий расшифровку служебных сообщений от комплекса телемеханики “Гранит-микро”;

- RetroIni.ini– файл с таблицей ретрансляции;

- ShortCut.ini – файл картой горячих клавиш;

- MicroAda.exe – программный модуль адаптации;

- intern.ini - сервисный файл установок адаптации;

- Необходимые BDE и сервисные библиотеки.

- Ознакомление с главными окнами теста

  - Тест комплекса телемеханики “Гранит”:

1.1.1. Главное меню

В главном меню содержатся все пункты по работе с перечнем посылок, управлению обменом, установок режимов и параметров обмена, навигации по другим окнам.

    - Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки с пиктограммами наиболее часто используемых функций теста (аналогично вызову этих функций из главного меню).

    - Окно набора пользовательских посылок

В этом окне пользователь может набрать свою посылку и добавить в перечень.

1.1.4. Перечень посылок

Здесь содержится список используемых посылок.

1.1.5. Строка подсказок

В строке подсказок при наведении на пункт меню, элемент панели инструментов и проведении некоторых операций будут появляться сообщения и подсказки.

  - Окно обмена ПК с комплексом телемеханики

    - Главное меню

Главное меню окна обмена содержит продублированные пункты меню теста телемеханики.

    - Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки управления (дублированные команды главного меню), а также визуальное управляемое отображение сигналов CTS, RTS, DTR.

    - Окно обмена

В окне обмена показываются принятые и переданные посылки, служебные сообщения.

    - Строка состояний

  - Навигация между окнами

Для переключения между двумя главными окнами нужно выполнить одно из трех действий:

- открыть меню “Вид” главного меню программы и если вы находитесь в окне Тест комплекса телемеханики “Гранит” выбрать пункт “Окно приема передачи”:

или если вы находитесь в окне Окно обмена ПК с комплексом телемеханики, то открыть меню “Вид” главного меню программы выбрать пункт “Главное окно”:

- нажать кнопку на панели инструментов для окна Тест комплекса телемеханики “Гранит”:

или для окна Окно обмена ПК с комплексом телемеханики:

- Использовать “горячую клавишу”  – F11 (по умолчанию).

Рекомендованное и оптимальное положение окон такое:

При таком положении вы можете одновременно работать с перечнем и видеть окно обмена.

- Режимы работы (Гранит-Микро, Гранит)

2.1. Режим работы “Гранит-Микро”

Является основным режимом работы теста и рассчитан на работу с комплексами телемеханики семейства “Гранит-Микро”. Для включения этого режима необходимо, что бы операция ввода-вывода была выключена:

И выполнить переключение в главном меню:

Результатом будет переход в режим Гранит-Микро. Если откроете меню “Вид” главного меню то напротив  пункта “Гранит”-Микро будет стоять знак активности “птичка”.

  - Режим работы “Гранит”

Режим “Гранит” предназначен для поддержки комплексов, в которых для обмена с ПУ используется модуль ЛК02М. Для выбора режима необходимо:

Результатом будет переход в режим “Гранит”. Если откроете меню “Вид” главного меню то напротив  пункта ““Гранит” будет стоять знак активности “птичка”

- Перечень посылок

Перечень посылок предназначен для визуализации буфера посылок введенных пользователем. Изменение перечня посылок осуществляется либо непосредственно во время операции ввода вывода (обмена ПК через порт с комплексом телемеханики) или до ее начала. При изменении перечня во время операции ввода вывода изменения будут происходить интерактивно (например, если вы загрузили перечень с жесткого диска, то программа теста учтет изменения, и будет работать с обновленным буфером).

Объем перечня посылок равен 100.

Навигация по перечню осуществляется курсорными стрелками на клавиатуре или щелчком правой кнопки мыши на поле перечня.

Все параметры посылок набираются и представляются в шестнадцатеричной системе.

3.1. Добавление и изменение посылок в перечне.

Для добавления или изменения необходимо выбрать позицию в перечне (выбранная позиция отмечена, синей строкой):

На рисунке в обоих случаях выбрана одна и таже запись.

При добавлении посылки КПК будет автоматически добавляться в конец новой посылки, а для комплекса телемеханики “Гранит-микро” будут добавляться еще и четыре байта размера.

3.1.1. Добавление пользовательской посылки в перечень

Для добавления пользовательской посылки в окне набора посылок необходимо набрать желаемую посылку. Количество байт в посылке ограничено 200.

После набора посылки, добавление в перечень осуществляется одним из трех действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Shift и F1 (по умолчанию)

Результат всех трех действий будет одинаков – пользовательская посылка появится в выбранной позиции. Если в выбранной позиции была посылка, то она автоматически удаляется и ее место занимает новая.

3.1.2. Добавление посылки ТУ (телеуправления)

Перед добавлением посылки необходимо выбрать место в перечне. Чтобы добавить посылку необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на дополнительно панели инструментов:

- использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Shift и F2 (по умолчанию).

Результат всех трех действий будет одинаков – на экране будет выдано окно ввода параметров для формирования команды телеуправления.

Далее в окне необходимо ввести номер КП, команду (1 – включить, 2 – выключить), номер группы, номер объекта. После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку “Применить”.  После этого посылка команды телеуправления займет выбранную позицию в перечне.

3.1.3. Добавление посылки опроса КП

Перед добавлением посылки необходимо выбрать место в перечне. Чтобы добавить посылку необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Shift и F3 (по умолчанию).

Результат всех трех действий будет одинаков – на экране будет выдано окно ввода номера КП, которое будет опрашиваться.

Далее в окне необходимо ввести номер КП. После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку “Применить”.  После этого посылка команды опроса КП займет выбранную позицию в перечне.

3.1.4. Добавление посылки централизованный опрос магистрали

Перед добавлением посылки необходимо выбрать место в перечне. Чтобы добавить посылку необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Shift и F4 (по умолчанию).

Результат всех трех действий будет одинаков – окно ввода номера магистрали, которая будет опрашиваться, и количество байт в посылке опроса. Введенное количество байт должно также включать и один байт номера магистрали.

Далее в окне необходимо ввести номер КП. После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку “Применить”.  После этого посылка команды опроса магистрали займет выбранную позицию в перечне.

3.1.5. Добавление посылки опроса по ФА

Перед добавлением посылки необходимо выбрать место в перечне. Чтобы добавить посылку необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Shift и F5 (по умолчанию).

Результат всех трех действий будет одинаков – окно ввода номера КП, и выбора функционального адреса.

Далее в окне необходимо ввести номер КП и выбрать интересующий ФА. После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку “Применить”.  В результате посылка команды опроса по ФА займет выбранную позицию в перечне.

3.1.6. Добавление посылки с произвольным КПК

Предназначено для формирования посылок с определенным КПК, например счетчики, релейные защиты, расходомеры и др. устройства. Перед использованием  необходимо ввести полином КПК (см Настройки).

Набрать посылку в окне набора произвольных посылок:

Выделить ту часть посылки, для какой необходимо высчитать КПК:

Чтобы добавить КПК в набранную посылку необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

Результат – добавление 2 байт КПК в строку набора посылок:

Далее аналогично добавлению пользовательской посылки в перечень.

3.1.7. Добавление посылки КПЩ

Перед добавлением посылки необходимо выбрать место в перечне. Чтобы добавить посылку необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Shift и F7 (по умолчанию).

3.1.8. Автоформинг перечня

Автоматически формирует перечень последовательность посылок для стандартного тестирования модуля.

3.1.8.1. Темный щит

Создает последовательность посылок для тестирования модуля темного щита. Для создания необходимо выбрать пункт главного меню:

Результат – окно ввода параметров тестируемого модуля:

После ввода параметров и нажатия кнопки Применить в перечне будет записана последовательность посылок для проверки КПЩ темного щита.

3.1.8.2. Светлый, полусветлый

Создает последовательность посылок для тестирования модуля светлого (полусветлого) щита. Для создания необходимо выбрать пункт главного меню:

Результат – окно ввода параметров тестируемого модуля:

После ввода параметров и нажатия кнопки Применить в перечне будет записана последовательность посылок для проверки КПЩ светлого (полусветлого) щита.

3.1.8.3. Цифровой индикатор

Создает последовательность посылок для тестирования модуля цифрового индикатора. Для создания необходимо выбрать пункт главного меню:

Результат – окно ввода параметров тестируемого модуля:

После ввода параметров и нажатия кнопки Применить в перечне будет записана последовательность посылок для проверки модуля цифрового индикатора.

3.2. Правка и изменение перечня посылок

3.2.1. Редактирование посылки

Для редактирования посылки необходимо в перечне выбрать посылку и выполнить одно из трех действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Ctrl и E (по умолчанию).

Результат всех трех действий будет одинаков – в окне набора пользовательских посылок появится выбранная посылка без четырех байт размера и двух последних байт КПК.

В окне набора вы можете исправить посылку и добавить в перечень с помощью Добавление пользовательской посылки в перечень.

3.2.2. Копирование, вставка, вырезание и удаление посылки в перечне посылок

Копирование, вставка, вырезание и удаление истинно, как для одной, так и для группы выбранных посылок. Для выделения группы посылок необходимо выбрать начальную (последнюю) посылку в группе, и нажав левую кнопку мыши (не отпуская ее) указать  последнюю (начальную) посылку в группе.

3.2.2.1. Копирование

Для осуществления копирования в буфер необходимо выполнить одно из четырех действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Ctrl и С (по умолчанию).

- нажать на выбранной посылке (группе посылок) правую кнопку мыши выбрать пункт выпадающего меню “Копировать”;

Результат всех четырех действий будет одинаков – выбранная посылка (группа посылок) будет помещена в буфер обмена, о чем будет свидетельствовать сообщение в строке состояний.

3.2.2.2. Вырезать

Для осуществления вырезания посылки (группы посылок) необходимо выполнить одно из четырех действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Ctrl и Х (по умолчанию).

- нажать на выбранной посылке (группе посылок) правую кнопку мыши выбрать пункт выпадающего меню “Вырезать”;

Результат всех четырех действий будет одинаков – выбранная посылка (группа посылок) будет удалена из перечня и помещена в буфер обмена, о чем будет свидетельствовать сообщение в строке состояний.

3.2.2.3. Вставить

Для осуществления вставки посылки (группы посылок) необходимо выбрать  позицию, куда будет осуществляться вставка. Для вставки выполнить одно из четырех действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Ctrl и V (по умолчанию).

- нажать на выбранной посылке (группе посылок) правую кнопку мыши выбрать пункт выпадающего меню “Вставить”;

Результат всех четырех действий будет одинаков – выбранная посылка (группа посылок) будет вставлена из буфера обмена в перечень, о чем будет свидетельствовать сообщение в строке состояний. При этом все посылки после позиции вставки сместятся ровно на столько, сколько в буфере содержится посылок. Если количество посылок в перечне превысит 100 то посылки, которые вытолкнутся из буфера будут удалены.

3.2.2.4. Удалить

Для осуществления удаления посылки (группы посылок) необходимо выбрать  посылку (группу посылок). Для удаления выполнить одно из четырех действий:

- Выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- Использовать комбинацию “горячих клавиш”: нажать на клавиатуре одновременно Ctrl и D (по умолчанию).

- нажать на выбранной посылке (группе посылок) правую кнопку мыши выбрать пункт выпадающего меню “Удалить”;

Результат всех четырех действий будет одинаков – выбранная посылка (группа посылок) будет удалены из перечня.

3.3. Управление посылками в перечне

Пользователь может самостоятельно включать и отключать посылки в перечне без их удаления или добавления. Для активизации посылки необходимо, что бы стоял признак активности:

Признак активности снимается (ставится)  нажатием левой кнопки мыши на поле активности посылок.

3.3.1. Включение посылок

Для включения всех посылок в перечне необходимо выбрать пункт главного меню:

Результатом действия будет появление знака активности во всех полях активности посылок.

3.3.2. Выключение посылок

Для выключения всех посылок в перечне необходимо выбрать пункт главного меню:

Результатом действия будет удаление знака активности во всех полях активности посылок.

3.4. Сохранение перечня посылок

Для сохранения перечня посылок необходимо выполнить одно из двух действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов;

Результатом этого действия будет окно сохранения:

В поле “Имя файла” указывается имя файла, куда будет записан перечень. Имя указывается без расширения. Все файлы, содержащие записанные перечни имеют расширение *.fsb (File Send Block). Далее выбирается папка, где будет сохранен перечень, она обозначена как текущая папка. Для завершения сохранения необходимо нажать кнопку “Сохранить”.

3.5. Открытие ранее сохраненного перечня

Для открытия сохраненного перечня посылок необходимо выполнить одно из двух действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов;

Результатом этого действия будет окно открытия сохраненного файла:

После того, как открыли каталог, где содержится файл, содержащий перечень посылок. Нажмите левую кнопку мыши на этом файле, и имя файла появится в поле “Имя файла”, после чего, нажав кнопку “Открыть” открываем файл. Открыть файл возможно вторым способом: совершив двойное нажатие левой кнопки мыши на файле.

Открытый перечень замещает старый.

3.6. Создание нового перечня

Для создания нового перечня необходимо выполнить одно из двух действий:

- выбрать пункт главного меню:

Результатом будет очистка перечня посылок.

- Настройки

4.1. Настройки портов, скорости обмена, интервалов времени, интерфейса

Для вызова настроек необходимо выполнить одно из трех действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- использовать “горячую клавишу” – F10 (по умолчанию).

Результат этих трех действий будет одинаков – будет вызвано окно настроек.

4.1.1. Времена

  - Время циклической передачи данных – минимальное время передачи между двумя соседними посылками перечня посылок.

Например: Если время циклической передачи 2 сек, и в перечне записано две посылки:

Тогда они будут передаваться с интервалом 2 секунды:

  - Минимальное время между передачами – ограничение по времени между двумы передачами (посылка – квитанция, квитанция – квитанция, квитанция – посылка, посылка – посылка);

  - Время ожидания ответа ретранслятора – время ожидания по истечению которого будет разрешена передача через ретранслятор в случае не получения ответа готовности ретранслятора;

  - Время ожидания ответа магистрали – время ожидания ответа магистрали на опрос по истечению, которого будет разрешена передача в магистраль в случае не получения ответа от магистрали;

  - Время опроса магистрали – период времени, с которым опрашивается магистраль;

  - Время включения RTS до передачи

  - Время выключения RTS после передачи

4.1.2. Порт

  - Порт обмена – порт компьютера, по какому будет, осуществятся прием и передача посылок;

  - Скорость обмена – выбор скорости зависит от того, с каким вы работаете оборудованием (какая скорость обмена, установлена на данный момент);

4.1.3. Интерфейс

- Цветовые настройки – настройки цветовой гаммы окон;

- Настройки шрифта – настройки цвета размера и типа шрифта;

- Таймер передач – включить отображение таймера передач, таймер сбрасывается в 0 при каждой передаче посылки из перечня.

4.1.4. Дополнительно

- Номер инициализации – параметр необходим, когда необходимо работать с двумя или более портами обмена. Для работы необходимо сделать столько копий директорий с тестовой программой со сколькими портами вы намерены работать и в каждой копии теста необходимо проставить индивидуальный уникальный номер инициализации, и перезапустить тест. Далее работаете с каждой копией как с отдельной программой. Это необходимо, для того чтобы обменные файлы тестовых программ не накладывались при одновременной работе с несколькими портами.

- Произвольное КПК – полином для формирования посылок с произвольным КПК (см Добавление посылки с произвольным КПК).

- Время между байтами. Из-за различия производительности различных конфигураций и систем этот параметр выбирается автоматически тестовой программой при проверке операционной системы, но возникают случаи что при подборе параметр не является оптимальным и при этом наблюдается эффект разрыва или склеивания посылок, в этом случае пользователю рекомендуется опытным путем подобрать данный параметр.

- Нет размера посылок. Включение данного пункта позволяют работать тесту с комплексом телемеханики “Гранит-микро” в режиме обмена без четырех байт размера, по времени. Данный режим не стабилен и возможны разрывы или склеивания посылок, поэтому рекомендуется подобрать время между байтами индивидуально для вашей системы опытным путем.

- Посылка без размера и КПК. Используется для исключения размера и КПК на этапе добавления посылок в перечень. После активизации посылки в перечень будут добавляться без размера и КПК.

- Разворот байт. Данный режим предусматривает работу теста с разворотом каждого принятого и отправленного байта. Аналогия работы с модулями ЛК02 в комплексе телемеханики “Гранит”. Каждый байт побитно зеркально разворачивается. Например: байт – 01011111 после разворота 11111010. Отображаются в окне обмена принятые и переданные посылки без разворота.

4.1.5. Сервис

- Сохранение ошибок КПК – сохранение посылок с ошибками КПК в файл ретроспективы ErrorKPK.log

- Запись ретроспективы обмена в файл. Запись ведется, циклически начиная с файла MemoData0.log и заканчивая MemoData4.log, переход потока сохранения осуществляется в том случае, если размер текущего файла превысил 5 Мбайт. При записи в новый файл данные из этого файла удаляются. Запись ведется пакетами по 25 Кбайт.

Для просмотра файлов ретроспективы необходимо в статусной строке окна обмена ПК с комплексом телемеханики щелкнуть правой кнопкой мыши:

    - Открыть с помощью… – выбрать приложение, с помощью которого будут открываться файлы ретроспективы, рекомендуемые Блокнот и WorPad.

    - Файлы ретроспективы открывает список созданных файлов ретроспективы, выбор файла из списка открывает ретроспективу.

    - Ретроспектива ошибок КПК – открывает файл ретроспективы ошибок КПК.

4.1.6. Горячие клавиши

      - По умолчанию – восстановление соответствия горячих кнопок пунктам меню, принятым по умолчанию.

      - Изменить – изменение комбинации горячих кнопок для выбранного пункта меню.

  - Таблица ретрансляции и ретрансляция для режима “Гранит”

Таблица ретрансляции используется для указания всего маршрута адресации прохождения информативной посылки через комплекс до определенного КП, это относится и к квитанциям.

Вызов таблицы ретрансляции можно осуществить одним из методов:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

Результат этих трех действий будет одинаков – будет вызвана таблица ретрансляций.

Таблица ретрансляции рассчитана на двойное ретранслирование. Для того чтобы указать путь, по которому должна пройти посылка к КП-получателю, необходимо:

- Указать КП получатель – первая колонка в таблице ретрансляции под именем “№КП”;

- Указать первый каркас ретрансляции – №КП ретранслятора  и место модуля через который будет производится ретрансляция.

- Указать второй каркас ретрансляции, если такой существует, по аналогии с первым каркасом, №КП и номер модуля ретранслятора.

Например: если вам надо отправить посылку ТУ на КП с номером – 02, через 50 каркас и линейный узел, стоящий на 1 месте 50 каркаса, необходимо указать в поле “№КП” КП-получатель 02, в поле “1ая ретр №КП“ – 50 и в  “1ая ретр №модуля“ –1. Это и будет указан адрес КП-получателя. По аналогии составляются другие ретрансляции.

Так же существует возможность применить одну первую ретрансляцию ко всем номерам КП-получателей. Это достигается активизацией пункта “Принять первую ретрансляцию общей для всех КП”.

Если ретрансляция будет набрана не полностью, например, без номера места ретранслятора, то такая ретрансляция рассматриваться не будет, поэтому будьте внимательны.

Удаление записей ретрансляции и очищение таблицы ретрансляции осуществляется с панели инструментов таблицы ретрансляции.

Когда вы ввели все интересующие вас ретрансляции, просто закрываете окно таблицы ретрансляции, при этом таблица сохраняется на жестком диске под именем TestLk.trr.

- Для подключения таблицы ретрансляции необходимо выбрать пункт главного меню:

Результат этих действий будет один и тот же – подключение таблицы ретрансляции, о чем будет свидетельствовать появления в строке подсказки окна  “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики” уведомления о том, что таблица ретрансляции подключена.

После подключения ретрансляция будет добавляться автоматически.

Для рассмотренного выше примера с №КП –02 и параметрами ретранслятора 50 и 1, введем посылку телеуправления (смотреть 3.1.2) (не забудьте подключить таблицу ретрансляции):

После того как вы нажмете кнопку “Применить” посылка будет добавлена вместе с ретрансляцией:

Как видите, в посылку была автоматически добавлена ретрансляция 50 каркас и место линейного узла 1. В первой тетраде 2 байта, относящегося к месту линейного узла, стоит 4 – признак информации.

Для квитанций если подключена таблица ретрансляции и номер КП квитанции совпадает с номером КП-получателя в таблице, то ретрансляция добавляется автоматически.

  - Показывать 4 байта размера

Данный режим позволяет отключить или включить отображение первых четырех байт размера в посылках.

Результат:

Если данный пункт не активен, тогда 4 байта размера не отображаются.

При режиме обмена с КП без размера посылок, размер не отображается.

  - Добавлять время

Если этот пункт включен, тогда автоматически к отображению посылки добавляется время получения.

Результат:

  - Проверка CTS

Проверка готовности КП к приему информации. Если проверка включена, тогда тест ждет сигнала CTS, если сигнал получен, тогда и только тогда тест передает посылки. Если проверка выключена, тогда тест передает посылки без проверки.

Индикация состояния сигнала CTS представлена на панели инструментов окна “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики”, во время, когда работает режим ввода-вывода.

Если надпись “CTS”, тогда КП готово к приему; если надпись “No CTS” КП не готово к приему.

4.6. Выключить отображение передач

Активизация данного пункта меню приводит к тому, что будут отображаться только принятые посылки.

Результатом этого действия будет отображение в окне “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики” только принимаемые от КП посылки. Передаваемые посылки не будут отображаться.

4.7. Фильтр посылок

Фильтр отсеивает посылки по заданным признакам, и только те посылки, которые соответствуют маске фильтра, будут отображаться в окне “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики”. Для того чтобы указать маску фильтра и активизировать фильтр необходимо выполнить одно из двух действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

Результат этих действий будет одинаков – отобразится окно ввода маски фильтра.

Три поля окна соответствуют первым трем байтам принимаемых посылок (без учета 4 байт размера посылки). Маска может состоять из 1, 2 или 3 байт.

Знак “X” ставится в тех позициях, где может принимать любые значения.

Так в примере набран фильтр для приема посылок:

Пример отображаемых посылок с 3 первыми байтами:

01 40 F0 01 01 01

01 4F 40 01 01 01

Пример не отображаемых посылок:

02 4F 40 01 01 01

01 7F 40 01 01 01

01 4F 41 01 01 01

После ввода маски фильтра нажать кнопку “Применить”.

Далее фильтр становится активным, о чем можно судить по нажатой пиктограмме фильтра в меню и на панели инструментов.

Для того чтобы выключить фильтр то необходимо повторно совершить аналогичные действия, как при вызове окна фильтра, при чем пункт меню и пиктограмма на панели инструментов вернутся в неактивное состояние.

4.8. Квитировать

Разрешение программе передавать посылку-квитанцию в ответ на получение посылки с признаком данных.  Для активации или деактивации необходимо выполнить одно из действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- использовать “горячую клавишу” – F5 (по умолчанию).

Результат этих действий будет отображен в строке подсказок окна “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики”:

И при обмене будут передаваться квитанции:

4.9. Ручной режим

Активизация этого режима позволяет пользователя, отказаться от автоматической передачи посылок. И вручную передавать посылки (исключение составляют квитанции).

Для активизации или деактивизации режима необходимо совершить одно из  действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- использовать “горячую клавишу” – F6 (по умолчанию).

Результат активизации ручного режима будет отображен в строке подсказок окна “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики”:

и в главном меню и на панели инструментов станет доступным пункт “Новый шаг”.

При деактивизации, переходе в автоматичный режим, будет отображаться в строке подсказок:

4.10. Циклическая передача

Разрешает программе передавать непрерывно перечень посылок, начиная с первой и заканчивая последней, если данный пункт меню выключен, тогда передача посылок остановится на последней посылке в перечне. Для включения и выключения необходимо совершить одно из действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- использовать “горячую клавишу” – F7 (по умолчанию).

Результат активизации циклической передачи  будет отображен в строке подсказок окна “Окно обмена ПК с комплексом телемеханики”:

- Управление вводом-выводом

5.1. Начало операции приема-передачи

Для начала ввода-вывода необходимо выполнить одно из действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

- использовать “горячую клавишу” – F1 (по умолчанию)

Результат – обмен с портом:

Сервисные сигналы обмена:

  - СTS – сигнал получаемый ЭВМ от ПУ (КП) о готовности приема информации (см. дополнительно проверку CTS).

  - DTR – сигнал, получаемый ПУ (КП) от ЭВМ о готовности терминала (питание ЭВМ включено). Этот сигнал является управляемым и его можно переключать щелчком мыши на надписи DTR.

  - RTS – сигнал, получаемый ПУ (КП) от ЭВМ. Этот сигнал является управляемым и его можно переключать щелчком мыши на надписи RTS.

Примечание: почти все настройки, времена, перечень посылок, таблицы ретрансляторов, за исключением некоторых из них, возможно, изменять в реальном времени, не останавливая операции ввода-вывода.

  - Окончание операции ввода-вывода

Для окончания ввода-вывода необходимо выполнить одно из действий

    - выбрать пункт главного меню:

    - нажать кнопку на панели инструментов:

    - использовать “горячую клавишу” – F3 (по умолчанию)

Результат – окончание операции ввода-вывода.

6.Ретрансляторы и магистрали

6.1. Таблица ретрансляторов

Для вызова таблицы ретрансляторов необходимо выполнить лдно из действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

Результат – вызов таблицы ретрансляторов:

Где № каркаса ПУ, № места, № канала являются телемеханическим адресом ретранслятора. Ретранслируемые КП – перечень КП которые связаны с ретранслятором и ведут обмен с ПУ через него. В таблице указываются только 16 ретрансляторов.

Примечание: таблица ретрансляторов подключается автоматически. Все № КП, мест, каналов набираются в шестнадцатеричной системе исчисления.

  - Описание работы с ретранслятором

Условием передачи следующей посылки, через ретранслятор является получение от ретранслятора сигнала готовности к приему, или по истечению времени ожидания ответа ретранслятора (см. Настройки).

Например: таблица ретрансляторов

Наберем в перечне посылок опрос КП и опрос по ФА (ТИТ) для 2 КП:

И начать операцию ввода-вывода. Результат:

Из примера видно, что следующая передача происходит только после получения готовности ретранслятора (или по истечению времени ожидания готовности ретранслятора к приему информации).

Поскольку работа с посылками для КП, которые подключены через ретранслятор и объявлены в таблице ретрансляторов (см. Таблица ретрансляторов), является спорадической (из за разного времени ответов готовности ретрансляторов), то алгоритм выборки посылок рассмотрим на примере двух КП которые подключены к разным ретрансляторам:

Перечень посылок можно разделить на два независимых перечня посылок: один для 2 КП, а второй для 3 КП. И передача посылок из каждого перечня, взаимно независима по времени и ожиданию готовностей ретрансляторов.

Примечание: перечень делится на столько подперечней, сколько ретрансляторов указано в таблице ретрансляторов.

6.3. Описание работы с магистралью

Для включения режима работы с магистралью необходимо выбрать пункт главного меню:

Для работы в режиме магистрали необходимо указать ретрансляторы, которые являются магистральными:

Магистральный режим работы похож на работу с ретрансляторами за исключением того, что для получения посылок от КП необходимо еще посылать периодические опросы с интервалом времени (см Время опроса магистрали). Установка режима магистрали позволяет тестовой программе самой опрашивать магистральные КП, указанные в таблице ретрансляторов.

Примечание: каждое КП опрашивается по очереди, как указано в таблице ретрансляторов.

- Метки времени

Для режима учета меток времени необходимо активизировать пункт главного меню:

Результат – выделение из посылки всех меток времени.

Для отображения меток времени необходимо активизировать пункт главного меню:

Результат:

Для учета только задержек в ретрансляторах, без задержки ПУ необходимо активизировать пункт главного меню:

Результат – показания времени таймера ПУ не будут учитываться при пересчете суммы меток времени.

- Подключаемые модули

8.1. Программа адаптации

Предназначена для адаптации модулей ПУ(КП).

Для вызова программы адаптации необходимо выполнить одно из действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

  - Программа кадров модулей

Предназначена для визуализации и расшифровки посылок от модулей.

Для вызова программы кадров модулей необходимо выполнить одно из действий:

- выбрать пункт главного меню:

- нажать кнопку на панели инструментов:

Примечание: при вызове кадров модулей автоматически переходим в режим ввода-вывода. Если режим ввода-вывода отключен, тогда обмен между тестом и программой кадров модулей тоже отключен.